МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

МАЛИНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2014                                                                                                     №  57

с. Малиновка  Кожевниковский    район  Томской  области

Об утверждении  схемы водоснабжения  и водоотведения

Малиновского  сельского поселения

В соответствии  с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Малиновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Малиновского сельского поселения согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Малиновского сельского поселения.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы поселения                                                                                           В.М. Ситникова

Стоянова Г.Н

53-146

В дело № 02-04

__________ В.М. Ситникова

«    « _______2014 г

Приложение

к постановлению  Администрации Малиновского сельского поселения

от 01.09.2014г  № 57

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Малиновского сельского  поселения

кожевниковского района

тОмской области

на период до 2020 ГОДА

с. Малиновка

2014

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Общие положения

1. Схема водоснабжения и водоотведения Малиновского  сельского поселения  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

2. Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Малиновского  сельского поселения является:

Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ

«О  водоснабжении и водоотведении»;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Малиновского   сельского поселения;

Генеральный план поселения.

# 3. Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения.

# Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 7 лет.

4. Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей  организации ООО «Селькомхоз», Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения  на территории поселения.

- Основные цели и задачи  схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Малиновского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения.

- Сведения о водоснабжении  по поселению

### 3.1. Краткая характеристика  Малиновского сельского поселения

### Кожевниковского района Томской области:

Малиновское сельское поселение образовано в 2004   году

Общая площадь – 55426 га

Численность населения (2013 г.) - 1491чел

Общая площадь жилищного фонда (2013г.)- 33,333    тыс.кв.м.

Основными природными ресурсами поселения являются:

Подземные  воды хозяйственно-питьевого назначения. На территории Малиновского сельского поселения расположены  шесть водозаборных скважин и четыре скважины, производительность скважин составляет 172 и 216 м3/ сут, которые являются собственностью поселения и переданы в аренду  ООО «Селькомхоз».

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению ООО «Селькомхоз», в том числе

-добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

-замена глубинных насосов.

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ;

-добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для  технологического обеспечения водой  сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются на

договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых ООО «Селькомхоз», осуществляется непосредственно через кассу предприятия.

Проектные решения

Проектные решения  водоснабжения  Малиновского  сельского   поселения  базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Система  водоснабжения   поселения  централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

4. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Малиновского поселения

Износ водопроводной сети составляет 80%. При таком состоянии  водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы  водоснабжения. Многие водопроводные сети состоят из металлических трубопроводов и эксплуатируются свыше 40 лет. Колодцы для технологического обслуживания водопровода находятся в полуразрушенном состоянии и требуют замены. Действующие водозаборные сооружения также имеют большой износ. Нарушены фильтры, в результате чего затягивается песок. В результате многие водопроводные сети наполовину забиты песком и глиной.

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды.

Водоснабжение Малиновского сельского поселения  осуществляется из пять водозаборных сооружений и пяти скважин.

Скважина 8/90 № 69:228:0020:05:00633 – насос ЭЦВ-6-10-80, 1990 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, д. Малиновка, ул. Новая 14.

Скважина 37/81 № 69:228:0020:05: 00634 - насос ЭЦВ-6-10-80,1981года постройки, Томская область, Кожевниковский район, с. Малиновка, ул. Школьная 13А.

Скважина  № 69:228:0020:05:00635 - насос ЭЦВ-6-10-80,1990 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, с. Малиновка, ул. Школьная 2а.

Водозаборное сооружение, скважина № 69:228: 0025:05:00640 - насос ЭЦВ-6-6,3-125,1989 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, с. Новосергеевка, ул. Молодёжная 6/3

Водозаборное сооружение, скважина № 69:228:0025:05:00639 - насос ЭЦВ 6-10-80,1990 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, с. Новосергеевка, ул. Молодёжная 19.

Скважина63/82 № 69:228:0007:05: 00636 - насос ЭЦВ 6-10-80, 1982 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, с. Борзуновка, ул. Молодёжная 18а.

Скважина 24/64 № 69:228:0007:05:00637 - насос ЭЦВ,1962 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, д. Борзуновка, ул. Гагарина 77а.

Водозаборное сооружение - насос ЭЦВ-6-10-80,1967 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, д. Верх-Уртамка, ул.Заречная 34а

Водозаборное сооружение - № 69:228:0030:05:00641 насос ЭЦВ, 1967 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, с. Тека, ул. Садовая 2а.

Водозаборное сооружение - насос ЭЦВ, 1967года постройки, Томская область, Кожевниковский район, с. Тека, пер. Школьный 4а.

Возле каждой  скважины  установлена водонапорная  башня или нежилое здание для обслуживания водозаборных сооружений

Таблица 1

|  | Место расположения | дата постройки | Объем, м. куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Малиновка | 1974год | 17,0 |
| 2 | с. Малиновка | 1974 год | 18,0 |
| 3 | с. Малиновка | 1990год |  |
| 4 | с. Новосергеевка | 1995 год | 20,0 |
| 5 | с. Новосергеевка | 1990год | 10,0 |
| 6 | с.Борзуновка | 1973год | 12,0 |
| 7 | с. Борзуновка | 1973 год | 10,0 |
| 8 | д. Верх-Уртамка | 1967 год |  |
| 9 | с. Тека | 1967 год | 20,0 |
| 10 | с. Тека | 1967 год | 10,0 |

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром 20-100мм. Материал, из которого выполнен водопровод: асбестоцемент, чугун, металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети  27309,6  м.

Таблица 2

|  | Место расположения | Дата постройки | Протяженность,м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Малиновка | 1970-1990 год | 14063,1 м |
| 2 | с. Новосергеевка | 1966 год | 4977,9м. |
| 3 | с. Борзуновка | 1965год | 3374,4 м |
| 4 | д. Верх-Уртамка | 1965год | 1385 м |
| 5 | с.Тека | 1965 год | 3509,2м. |
|  | ИТОГО |  | 27309,6 м |

Поднято воды насосными станциями  всего    55,04тыс.  м3 за год.

В 2011 году Приказом РЭК Томской области для потребителей  на услуги водоснабжения, установлен тариф в размере    26  руб., 64 коп.

Доля  расходов  на  коммунальные услуги  в совокупном  доходе по Малиновскому  сельскому поселению составляют  5,5%, доля населения с доходами  ниже прожиточного минимума 50 %, уровень собираемости  по Малиновскому сельскому поселению 70%.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельского поселения. Источником  водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость, присутствие в воде повышенного железа, которое являются природным фактором, независящим от техногенного воздействия на территорию.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Система  водоснабжения  Малиновского  сельского   поселения планируется  централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых  и  противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием,  утвержденной  схемой  теплоснабжения, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2012 – 2020 годы. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения  будут использоваться подземные воды..

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Большая часть населения Малиновского  сельского поселения пользуется водой в хозяйственных целях из централизованного водопровода.

5. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Малиновского сельского поселения, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, которые на данный момент находится в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб, прокачка эрлифтом в течение двух суток;

- развитие действующей тупиковой сети водопровода на всей территории населенных пунктов поселения Ø110÷63мм;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу  Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания спроектировать  устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую скважину.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции  и модернизации объектов центрального водоснабжения

В настоящее время объекты водоснабжения не соответствуют санитарным нормам и правилам. Неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяет обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами.

Отсутствует зона санитарной охраны, либо не соблюдается должный режим в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

Отсутствует необходимый комплекс очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

Отсутствуют  современные технологии водоочистки.

Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях.

- второго  и  третьего — режимов ограничения.

В зону второго  и  третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения».

На территории второго  и  третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

7. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды

В Малиновском сельском поселении отсутствует централизованная система горячего водоснабжения. Из-за отсутствия систем водоочистки и водоподготовки питьевая вода так же отсутствует. Поэтому в результате в поселении 100 % составляет вода техническая по своим параметрам.

8. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованного водоснабжения

Таблица 3

| Наименование | Срок исполнения | Объём (км) |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция и строительство водопроводных сетей в Малиновском сельском поселении | До 2018 | 1,5 |
| с. Тека, ул. Молодёжная | 2015 | 0,5 |
| с. Борзуновка, ул. Молодёжная | 2017 | 0,5 |
| с. Малиновка, ул. Кирова | 2018 | 0,5 |

9. Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения

Таблица 4

| Наименование | Всего тыс.руб | В т.ч. фед.бюджет | Обл.бюджет | Рай.бюджет | Бюджет поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция и строительство водопроводных сетей в Малиновском сельском поселении | 3900 | 1170 | 1990 | 740 |  |
| с.Тека,ул. Молодёжная | 1200 | 360 | 610 | 230 |  |
| с. Борзуновка, ул. Молодёжная | 1200 | 360 | 610 | 230 |  |
| с. Малиновка, ул. Кирова | 1500 | 450 | 770 | 280 |  |

10. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения на территории Малиновского сельского поселения отсутствуют.  В настоящее время организацией, уполномоченной проводить эксплуатацию централизованных систем водоснабжения является ООО «Селькомхоз» , с. Кожевниково.

11. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения Малиновского сельского поселения.

Таблица  5

| № | Показатель | Еденица измерения | Базовый показатель, 2013 г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014-2018 гг. | 2019-2020 гг. |
| 1 | Показатель качества воды |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 16 | 11,6 | 6 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в не отвечающих нормативу по микробиологическим показателям | % | 5 | 3 | 2 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1 | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед/27 км. | 15,6 | 10 | 6 |
| 2.2 | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 80,0 | 50 | 30 |
| 3 | Показатель качества обслуживания абонентов |
| 3.1 | доля жалоб на услуги водоснабжения, исполненная по годам | % | 0,03 | 0,01 | 0 |
| 4 | Показатель эффективности использования ресурсов |
| 4.1 | Уровень потерь воды при транспортировке | % | 10 | 6 | 1 |
| 4.2 | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | - | 80 | 100 |

12. Сведения о водоотведении  по поселению

Проектные решения

Проектные решения водоотведения  Малиновского  сельского   поселения  базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Существующая система водоотведения поселения в основном выгребная канализация основана на вывозе жидких бытовых отходов специальной  техникой.  Процент оборудования жилых помещений системой канализации по поселению низок, и составляет не более 10%.

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Проектные предложения

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий;

строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока;

населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений;

водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков.

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение следующих мероприятий:

обеспечение населенных пунктов с численностью жителей менее 3000 чел. автономными системами очистки заводского изготовления;

переход к очистке на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводческих комплексов либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полностью очищаются до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

стоки всех промпредприятий очищать на ЛОС до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки.

Место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных вод дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования.

Проектные предложения  по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

Таблица 6

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |
| 1.1. | Водоснабжение площадок нового строительства рекомендуется осуществляется прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов. | Первая очередь, расчетный срок |
| 1.2. | Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии | Первая очередь |
| 1.3. | Реконструкция существующих водоводов в точках подключения новых районов с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей | Первая очередь |
| 1.4. | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования | Первая очередь |
| 1.5. | Реконструкция существующих водонасосных станций и существующих водозаборов, с учетом увеличения их производительности | Первая очередь |
| 1.6. | Предусмотреть и благоустроить территорию зон санитарной охраны на водозаборах | Первая очередь |
| 1.7. | Произвести тампонаж не использующихся скважин для исключения опасности загрязнения используемых подземных вод. | Первая очередь |
| 1.10. | Установить на существующих водозаборах локальные установки по доочистке воды, для приведение ее в соответствие с нормами СанПиН 2.1.41110-02. | Первая очередь |
| 2.0 | Внедрение современных станций водоподготовки | Первая очередь |
| 2. Водоотведение |
| 2.1. | Произвести изыскательские и проектные мероприятия по размещению и строительству системы канализации и очистных сооружений. | Первая очередь |
| 2.2. | Проектирование и строительство системы ливневой канализации и сооружений по очистке поверхностного стока. | Первая очередь, расчетный срок |
| 2.3. | Замена существующих самотечных коллекторов в точках подключения новых районов (с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей). | Первая очередь |
| 2.4. | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм с отводом через существующие сети канализации | Первая очередь |
| 2.5. | Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб | Первая очередь |
| 2.6 | Снижение водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий. | Первая очередь |
| 2.7. | Организация централизованных систем водоотведения | Первая очередь |
| 2.8 | Строительство канализационных очистных сооружений | Первая очередь |